电气学院增购设备项目用户需求书

（嵌入式开发板）

# 一、采购范围

1、项目预算合计***元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 | 预算经费（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 100 | *** |  |  |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试

验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

# 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、中标供应商中标后送样供用户测试。测试符合招标要求后签署中标文件。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

8、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

# 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 一、核心板 ★CPU处理器：采用ARM Cortex-A53八核架构处理器，运行主频可高达1.4+GHz，内置显卡：Mali-400，可非常流畅地运行Android,Linux和Ubuntu等高级操作系统。 RAM：1GBDDR3或者以上,高速率，32bit数据总线； ROM：8GeMMC高速闪存或者以上 使用AXP228PMU电源管理设计，更有效对系统能耗进行管理，支持电源休眠唤醒； ▲板载千兆有线以太网，MIPI接口； ▲核心板所有常用GPIO均采用高密度2.0mm排针引出，方便快速维护和维修更换。 底板 显示：1个LCD RGB接口，S5P6818支持TLL、LVDS、MIPI接口输出。 音频接口：采用ALC5621音频编解码芯片；1个音频输出（3.5mm插座）；1x3.5mmMIC/LineIn输入，AC97/IIS接口，支持录放音。 SD卡接口：2路SDIO输出通道，2路SD/MMC接口 以太网接口：1个RJ45接口，支持千兆以太网，10/100/1000Mbps自适应； USB接口：2个USBHOST2.0接口（最高支持480Mbps速率），支持U盘、鼠标键盘、蓝牙适配器等USB外设； USBOTG接口：1个USBOTG 2.0接口，最高支持480Mbps速率； UART串口接口：支持5路串口，1路用于RS232接口，其他4路以TTL接口方式引出，支持带流控串口；每个最高支持5Mbps； PWM接口：支持4路PWM输出，一路用于蜂鸣器控制、一路用于LCD背光、其他以GPIO扩展方式引出； I2C接口：支持3路I2C，用于EEPROM、音频、LCD触摸通信等、引出至GPIO接口； SPI接口：支持3路SPI，其中一路引出至GPIO接口； ADC接口:支持7路ADC，12位分辨率，最大输入频率100Hz，电源输入范围0-1.8V。用于ADC可调电阻、部分引出至GPIO接口 Camera接口:1路CIF、1路MIPI摄像头接口； HDMI接口：HDMI1.4a，最高分辨率可达1080X1920高清数字视频、音频同步输出； 其他:1个LVDS接口，1个ADC电位器、1个蜂鸣器、1个RTC锂电池座、6个按键用户按键、20Pin GPIO扩展接口,支持外接各种传感器； 扩展板 可与底板GPIO扩展接口相连，包含1个板载步进电机模块、1个板载直流电机模块、1个板载继电器模块、1个板载温湿度传感器模块、1个板载I2C光照度模块、1路ADC可调电阻、1个板载I2C矩阵4X4键盘； 四、教学案例配套资源： 1、嵌入式ARM原理和接口实验： 汇编点亮LED 调用C函数 控制icache 查询方式检测按键 汇编初始化系统时钟 C语言初始化系统时钟 串口设置之输入输出字符 控制蜂鸣器 看门狗定时和复位 定时器 中断体系 测试ADC转换 RTC读时间 LCD显示图片 2、嵌入式Linux下驱动实验： Linux开发平台建立实验 Linux内核模块HelloWorld 嵌入式Linux下LED实验 嵌入式Linux下的按键中断实验 嵌入式Linux下蜂鸣器控制实验 嵌入式Linux下定时中断实验 嵌入式Linux下EEPROM读写实验 嵌入式Linux下SD卡读写实验 嵌入式Linux下LCD显示实验 嵌入式Linux下ADC转换实验 嵌入式Linux下RTC时钟控制 嵌入式Linux下串口读写实验 嵌入式Linux下TCP/IP协议实验 嵌入式Linux下温湿度传感器实验 嵌入式Linux下烟雾传感器实验 嵌入式Linux下光照度传感器实验 嵌入式Linux下步进电机控制实验 嵌入式Linux下直流电机控制实验 嵌入式Linux下继电器控制实验 3、多媒体实验： 液晶屏显示实验 摄像头采集实验 视频播放实验 音频接口实验 MP3音频解码实验 4、QT4实验： QtHelloWorld Qt跑马灯 Qt聊天程序 5、网络实验： TCP通信实验 UDP通信实验 WebServer实验 6、模块实验： GPIO驱动开发实验 矩阵键盘驱动开发实验 UART驱动开发实验 SPI驱动开发实验 触摸屏驱动开发实验 ADC驱动开发实验 IIC驱动开发实验 网络驱动开发实验 7、高级实验： U-boot开发实验 内核开发实验 根文件系统开发实验 8、Android实验： Android平台搭建实验 Android应用控制LED实验 Android应用控制蜂鸣器实验 Android应用采集ADC信息实验 Android应用采集温湿度实验 Android应用采集光照度实验 Android应用采集RFID读卡实验 Android应用采集烟雾报警实验 以上训练内容，均需提供源代码、供学生进行学习及二次开发。 | 100 |  |

# 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

广州南方学院电气与计算机工程学院

2021年11月3日